## Slide 1: Ein Machine Learning basiertes Bewässerungssystem im geschützten Erdbeer-Anbau
Nils Böhringer

## Slide 2: Projektziel
Implementierung eines Machine Learning Algorithmus welcher auf Basis des Drain einer Erdbeer-Substartkultur automatisch die Bewässerungszeiten bestimmt
LoRa Sensor Node
ML Algorit-hmus

## Slide 3: Bisherigen Probleme
Sehr kleiner Datensatz <500 Episoden/Bewässerungszyklen
  Große Zeitkonstante
Probleme beim Lernen mit tensorflow
  Bibliothek von Pascal Graf
  Schwierigkeiten Anbindung des Datensatzes
Lösung andere Paper
  Riesiger Datensatz
  Evaporations-Modell

## Slide 4: Wasserverbrauchs Modell
Evapotranspiration (Verdunstung + Verbrauch der Pflanze)
    : Referenz Verdunstung von Gras
      [mm/d]
      Hauptfaktoren: Datum, Temperatur, Solarstrahlung
    : Erdbeer-Kulturkoeffizient

## Slide 5: - Betrachtung Stellagen
Ertragsbedingter Wasserverbrauch
  3 Ertrags Zyklen

## Slide 6: Messdaten für Modell
3 Messtationen (umliegend zu ursprünglicher Messtelle)
  Messwerte alle 10min
  Erwartet Nennung in der Veröffentlichung

## Slide 7: Ergebnisse Modell
Mean Absolute Error (MAE): 3.4308 mm/Messtelle*Tag
Root Mean Square Error (RMSE): 15.5910 mm/Messtelle*Tag
Relative Error: 39.05%
Ratio (Formel/Messung): 0.9209

## Slide 8: Drain-Berechnung aus Modell
Es werden immer fix 5mm/Messstelle fertigiert (Sollmenge)
Drain-Offset wird zufällig zwischen [-0,5; 2,5] gewählt
  ideal Drain sind 20% von 5l -> ideal 1l pro Bewässerungs-Episode
Bestimmung der Episodenlänge
  Episode immer bis zur nächsten Bewässerung
  Episodenende wenn Evapotranspiration = Sollmenge + Drain-Offset
  Episode kann egal wann am Tag starten

## Slide 9: Reward
Anhängig vom gewählten Drain-Offset
Positiv bei +-10% von Ideal 20% bezogen auf 5l
Fix pro Episode da konstanter Drain-Offset -> konstanter Action Offset

## Slide 10: Training
Observation
Action
  Zeit bis zum Episoden Ende (Kontinuierlich)
  Observation also auch Action werden zwischen ihren Maximalwerten linear normalisiert

## Slide 11: Training
Durch Trail and Error Modelle durch probiert
Variation in BatchSize, Iterationen, Epochengröße
  SAC = absolut gar keinen Erfolg
  CQL = mäßiger Erfolg
  Policy in Latent Action Space (PLAS) = bisher besten Ergebnisse
Implementiert Vielzahl von Algorithmen
Ausführlich dokumentierte API
Aktives Repo

## Slide 12: Ergebnisse Training CQL - 3240
Gegenüber Trainings Datenset
Gegenüber eigener Messstation

## Slide 13: Ergebnisse Training PLAS - 5017
Gegenüber Trainings Datenset
Gegenüber eigener Messstation

## Slide 14: Trainings Verlauf - PLAS
CQL
PLAS
Datensatz
Eigene Messstation

## Slide 15: Algorithmen Vergleich

## Slide 16: Diff eval

## Slide 17: Fragen Training
Sinvoller mehr Episoden mit optimalem Drain Offset oder mehr Ausreißer
Reicht Datensatz von Messtationen (23981 Oberservations)
Trainings-Optimierung? (Batch_Size, Iterationen, Epochengröße)
Welche Trainings und Modell KPI gibt es/sind sinnvoll.
Weitere Modelle durchprobieren? (Ausschluss Prinzip)
Anderer Ansatz für Episode (gesamter Tag)

## Slide 18: Fragen Paper
Generelles Vorgehen
Paper Vorlage
Timing mit Semester-Ende (Ende Februar)