## Slide 1: Ein Machine Learning basiertes Bewässerungssystem im geschützten Erdbeer-Anbau
Nils Böhringer, Pascal Graf, Nicolaj C. Stache

## Slide 2: Agenda
Motivation & Problemstellung
Methodik
  Datenaufzeichnung
  Drain-Modell
  Training
Ergebnisse
  Modell
  Training
Diskussion & Fazit

## Slide 3: Motivation
https://www.praxis-agrar.de/pflanze/gartenbau/erdbeeren-im-geschuetzten-anbau
Geschützter Anbau
  Zunehmende Verlagerung vom Freiland in den geschützten Anbau
  Schutz vor Extremwetterereignissen
  Effizientere Nutzung der Ressource Wasser
Bewässerung
  Lichtsummensteuerung
  Anfällig für Abweichungen; konstante manuelle Nachregelung durch Fachkraft erforderlich

## Slide 4: Projektziel
Implementierung eines Machine Learning-Algorithmus, der auf Basis der Drain einer Erdbeer-Substratkultur Bewässerungszeitpunkte bestimmt.
LoRa Sensor Node
ML Algorit-hmus

## Slide 5: Methodik - Datenaufzeichnung
Messtation
  Drip, Darin, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Solarstrahlung
  16. Mai – 14. September
  2 m Messzelle
  1-min Messintervall
Bewässerung
  Start um 9:00 Uhr
  Konstante Bewässerungsdauer von 4 min
  Lichtsummen + manuelle Nachregelung
=> 107 Tage = 481 Bewässerungszyklen

## Slide 6: Methodik - Drain Modell
Evapotranspiration (Verdunstung + Verbrauch der Pflanze)
    : Referenzverdunstung
      Hauptfaktoren: Ort, Datum, Temperatur, Solarstrahlung
    : Erdbeer-Kulturkoeffizient

## Slide 7: Methodik – Drain Modell
Einflussfaktoren auf den Wasserverbrauch und den Kc-Faktor
  Frigo Pflanzen
  3 Ertragszyklen
  Formel bezieht sich auf 1 m²
  Freilandbetrachtung

## Slide 8: Ergebnisse - Modell
Bestimmtheitsmaß R²: 0,69
Mean Absolute Error (MAE): 9,79 L/Messtelle*Tag
Root Mean Square Error (RMSE): 13,21 L/Messtelle*Tag
Relative Error: 36,8%
Deutliche Streuung um die Idealgerade
Modell unterschätzt/überschätzt Tageswerte teilweise
Unsicherheiten durch schwierige Kalibrierung
Ausreichend für eine realistische Datengenerierung

## Slide 9: Drain-Berechnung aus Modell
Pro Bewässerungsereignis werden konstant 5 L pro Messzelle fertigiert (Sollmenge)
wird zufällig zwischen [-0,5; 2,5] L gewählt
  Idealer Drain: 20 % von 5 L = 1 L pro Bewässerungsepisode
  ± 150% von Ideal Drain
Bestimmung der Episodenlänge
  Episode immer bis zur nächsten Bewässerung (Bewässerungszyklus)
  Episodenende wenn
Wetterdaten von 10 öffentlichen Wetterstationen mit 10-min-Auflösung

## Slide 10: Reward
Abhängig vom gewählten
Positiv bei +-10% von Ideal 20% bezogen auf 5 L
Konstant pro Episode da konstanter Drain-Offset -> konstanter Action Offset

## Slide 11: Training
Observation
Action
  Zeit bis zum Episodenende (Kontinuierlich)
  Observation also auch Action werden zwischen ihren Maximalwerten linear normalisiert

## Slide 12: Training
Episode Design
  Bewässerungszyklus
    Alle kumulativen Parameter zurückgesetzt
    Letzter Zyklus ausgenommen
  Gesamter Tag
    9:00 bis 0:00 Uhr
    Kein Zurücksetzen der kumulativen Parameter
Training
  Nur Modell-Datensatz
  Aufgezeichnete Realdaten ausschließlich zur Evaluierung
Initialer Benchmark: 15 Algorithmen
  Policy in Latent Action Space (PLAS)
  Batch-Constrained Q-learning (BCQ)
  Implicit Q-learning (IQL)

## Slide 13: Ergebnisse Training – Beispiel Episoden
Auflösung in 10 min Intervallen
Ansatz Bewässerungszyklus
  Stärkere Abweichungen zum Start
  Grundsätzlich robuster
Ganzer Tag
  Weicht stark vom ideal ab
  Fehler können sich über den Tag verstärken
  Probleme insbesondere gegen Ende der Episode

## Slide 14: Ergebnisse Training - Bewässerungszyklus
Model | Number of Episodes | Errors (>±90min) in % | Within ±10 min in % | Within ±20 min in % | Within ±30 min in % | Mean Offset in min | StdDev in min
Irrigation interval-based episodes: |  |  |  |  |  |  | 
BCQ - sim | 3580 | 6.06 | 11.29 | 24.31 | 40.91 | -1.68 | 43.07
IQL - sim | 3580 | 1.7 | 51.24 | 73.88 | 84.91 | 3.93 | 24.73
PLAS - sim | 3580 | 1.17 | 58.59 | 80.3 | 89.61 | 8.58 | 19.85
BCQ - meas | 481 | 37.27 | 15.45 | 30.68 | 41.59 | -9.96 | 34.7
IQL - meas | 481 | 44.55 | 26.36 | 37.27 | 42.95 | 4.22 | 28.53
PLAS - meas | 481 | 46.14 | 25.0 | 33.18 | 40.68 | 0.17 | 31.11
Gute Lernleistung auf simulierten Daten
Deutliche Modell-Realitäts-Lücke bei Messdaten

## Slide 15: Ergebnisse Training – Ganzer Tag
Model | Number of Episodes | Errors (>±90min) in % | Within ±10 min in % | Within ±20 min in % | Within ±30 min in % | Mean Offset in min | StdDev in min
Full-day-based episodes: |  |  |  |  |  |  | 
BCQ - sim | 1142 | 41.08 | 18.97 | 29.13 | 37.11 | 20.79 | 33.81
IQL - sim | 1142 | 12.92 | 39.32 | 57.85 | 69.29 | -7.2 | 28.93
PLAS - sim | 1142 | 47.31 | 20.49 | 30.82 | 38.53 | 6.2 | 33.55
BCQ - meas | 107 | 89.91 | 1.1 | 3.29 | 4.82 | 30.66 | 38.53
IQL - meas | 107 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.64 | 63.85
PLAS - meas | 107 | 99.12 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 51.69 | 36.67
Schwächere Lernleistung im Gesamter-Tag-Ansatz
Sehr hohe Fehlerraten bei realer Evaluation

## Slide 16: Diskussion
Grundsätzliche Möglichkeit einer drainbasierten Bewässerung
  unter klar definierten synthetischen Zielbedingungen
Modellkalibrierung mit Restunsicherheit
  Modell bildet die Wasserbedarfsdynamik grundsätzlich ab
  Der -Faktor bündelt mehrere Effekte, z. B. Pflanzenentwicklung, Schnittmaßnahmen und Unterschiede zwischen Modellfläche und realen Substratbeuteln
  Mikroklimaunterschiede zwischen Wetterstationen und Tunnelmessstation

## Slide 17: Diskussion
Bewässserungszyklus-Episoden funktionieren besser:
  Reset nach jeder Bewässerung reduziert Komplexität und fokussiert auf lokale Entscheidungen
Gesamter-Tag Episoden sind problematisch:
  Fehler und kumulative Variablen bauen sich über den Tag auf
Modell-Realitäts-Lücke bleibt die zentrale Herausforderung:
  Simulationsergebnisse übertragen sich nur eingeschränkt auf reale Messdaten.
  Hauptursachen sind Modellabweichungen, Reward-Mismatch und Distribution Shift zwischen synthetischen und realen Daten
  Reale Bewässerungsentscheidungen folgen zusätzlich betrieblichen Heuristiken, technischen Grenzen und Sicherheitsüberlegungen.

## Slide 18: Ausblick
Größerer realer Datensatz über mehrere Saisons
  Zusätzliche Parameter: EC-Wert, pH-Wert, Substratfeuchte
  Größere Messzelle bzw. Rinnenmessung
Komplexeres Modell zur Abbildung von Tunnel- und Substratdynamik
  Bessere Kalibrierung des Drainage-Modells
Konservative Policy-Validierung
  Shadow-Mode-Test auf einer realen Anlage

## Slide 19: Algorithmen Vergleich